## Slide 1
PROJET AP 2024-2025
Gaston Berger
INFRASTRUCTURE RÉSEAU & SYSTÈME
Projet ALGER
Refonte complète du système d'information
Site Alger • 172.16.72.0/21
18 VLANs
Segmentation
Sécurisé
Conforme OIV
Scalable
Évolutif

## Slide 2
NAVIGATION
Sommaire
01
Contexte & Enjeux
Présentation du projet et problématiques actuelles
02
Architecture Réseau
Schémas logiques et segmentation VLAN
03
Plan d'Adressage IP
Plages et allocation des adresses
04
Services Core
AD, DNS, DHCP et partages
05
Configuration Réseau
Switch et Routeur Cisco
06
Sécurité & Conclusion
Mesures de protection et perspectives

## Slide 3
01 • CONTEXTE
Contexte du Projet
GastonMediLab
Leader européen des services diagnostiques depuis 1987. Le groupe exploite son expertise en médecine de laboratoire, imagerie et pathologie pour fournir des réponses diagnostiques dans toutes les disciplines médicales.
24h
Analyse standard
72h
Analyse complexe
Problématiques
Systèmes obsolètes (Windows 2008 R2)
Échanges via WeTransfer (non sécurisé)
Pannes fréquentes et coûts élevés
Objectifs
Architecture moderne et homogène
Sécurité renforcée (conforme OIV)
Scalabilité et haute disponibilité
Services
Médecine labo
Cytopathologie
Imagerie médicale
Génétique
Site ALGER
Groupe 9 • ALT-SISR
172.16.72.0/21

## Slide 4
02 • ARCHITECTURE
Architecture Réseau
Segmentation en 18 VLANs organisés par fonction
Infrastructure & Services
V10
ESXi-MGMT
V20
BDD
V30
WEB
V40
GLPI
V50
WIKIJS
V60
BASTION
V70
MON-BKP
V80
NET-MGMT
V90
OOB-IDRAC
V100
SRV-CORE
V110
vMOTION
V120
BACKUP-Xfer
Utilisateurs par Service
V130
CPT
Comptabilité
V140
IT
Informatique
V150
JUR
Juridique
V160
RH
Ressources Humaines
V170
DIR
Direction
V180
R&D
Recherche
Schéma Simplifié
WAN Internet
10.63.12.212
Routeur RO-ALG-01
Routage Inter-VLAN
Switch SW-ALG-01
18 VLANs • 24 ports
Serveurs
Postes

## Slide 5
02 • ARCHITECTURE
Segmentation VLAN
Choix technique : Masque /26 pour 62 IPs utilisables par VLAN
VLAN | Nom | Réseau | Passerelle | Fonction
10 | ESXi-MGMT | 172.16.74.64/26 | .65 | Management hyperviseurs
20 | DATABASES | 172.16.72.64/26 | .65 | Bases de données
30 | WEB | 172.16.72.128/26 | .129 | Frontaux web internes
40 | GLPI | 172.16.72.192/26 | .193 | Gestion de parc
50 | WIKIJS | 172.16.73.0/26 | .1 | Documentation
60 | BASTION | 172.16.73.64/26 | .65 | Jump hosts admin
70 | MON-BKP | 172.16.73.128/26 | .129 | Supervision & backup
80 | NET-MGMT | 172.16.73.192/26 | .193 | Management réseau
90 | OOB-IDRAC | 172.16.74.0/26 | .1 | Accès Out-Of-Band
100 | SRV-CORE | 172.16.72.0/26 | .1 | Services core (AD, DNS)
110 | vMOTION | 172.16.74.128/26 | .129 | Migration VMs
120 | BACKUP-Xfer | 172.16.74.192/26 | .193 | Transfert sauvegardes
Pourquoi /26 ?
62
IPs utilisables
Par VLAN
10-50
Machines/VLAN
Cible de déploiement
Segmentation
Isolation optimale
VLANs Utilisateurs
V130
CPT
172.16.75.0/26
V140
IT
172.16.75.64/26
V150
JUR
172.16.75.128/26
V160
RH
172.16.75.192/26
V170
DIR
172.16.76.0/26
V180
R&D
172.16.76.64/26

## Slide 6
03 • ADRESSAGE IP
Plan d'Adressage IP
Site Alger • Réseau de base : 172.16.72.0/21
Serveurs Core (VLAN 100)
Réseau:
172.16.72.0/26
Passerelle:
172.16.72.1
ADDS1 + DNS:
172.16.72.10
ADDS2 + DNS:
172.16.72.11
FileServer:
172.16.72.20
PrintServer:
172.16.72.30
Bases de Données (VLAN 20)
Réseau:
172.16.72.64/26
Passerelle:
172.16.72.65
MariaDB GLPI:
172.16.72.70
WikiJS DB:
172.16.72.71
ULAB DB:
172.16.72.72
Web & DMZ (VLAN 30)
Réseau:
172.16.72.128/26
Passerelle:
.129
Reverse Proxy:
.140
ULABv3:
.141
GLPI (VLAN 40)
Réseau:
172.16.72.192/26
Passerelle:
.193
Serveur GLPI:
.200
OCS Inventory:
.201
WikiJS (VLAN 50)
Réseau:
172.16.73.0/26
Passerelle:
.1
Serveur WikiJS:
.10
Bastion (VLAN 60)
Réseau:
172.16.73.64/26
Passerelle:
.65
Bastion Linux:
.70
Bastion Win:
.71
Monitoring & Management
MON-BKP (V70)
172.16.73.128/26
Zabbix .130 • Grafana .131
NET-MGMT (V80)
172.16.73.192/26
Switch .194 • Backup .195
OOB-IDRAC (V90)
172.16.74.0/26
iDRAC SRV1 .10 • SRV2 .11

## Slide 7
04 • SERVICES CORE
Active Directory
Domaine algermedilab.fr • Authentification centralisée
Architecture AD
ADDS1
172.16.72.10
Contrôleur de domaine
DNS intégré
Catalogue global
ADDS2
172.16.72.11
Contrôleur secondaire
DNS secondaire
Réplication AD
Gestion des Utilisateurs
Script PowerShell
Création automatisée
Login : pnom
Ex: jdoe
Email automatique
prenom.nom@alger.medilab.fr
Profils itinérants
Données suivent l'utilisateur
Structure OU
algermedilab.fr
OU=Utilisateurs
OU=CPT • OU=IT • OU=JUR
OU=RH • OU=DIR • OU=R&D
OU=Ordinateurs
OU=Groupes
OU=GPO
GPO de Sécurité
Blocage clés USB
Pas d'invite de commande
Fond d'écran par service
Lecteurs réseau automatiques

## Slide 8
04 • SERVICES CORE
DNS & DHCP
Résolution de noms et attribution automatique des adresses IP
Serveur DNS
Intégré à Active Directory
Zone principale
algermedilab.fr
Serveur primaire
172.16.72.10
Serveur secondaire
172.16.72.11
Enregistrements A
adds1.algermedilab.fr → 172.16.72.10
adds2.algermedilab.fr → 172.16.72.11
fileserver.algermedilab.fr → 172.16.72.20
glpi.algermedilab.fr → 172.16.72.200
Test de résolution
C:\> nslookup algermedilab.fr
Serveur : adds1.algermedilab.fr
Address: 172.16.72.10
Name: algermedilab.fr
Address: 172.16.72.10
Serveur DHCP
Attribution automatique des IPs
Étendues configurées
Une étendue par VLAN utilisateur (130-180)
Plage postes fixes
.10 - .30
Plage DHCP
.31 - .50
Options d'étendue
003 Passerelle : [SVI VLAN]
006 DNS : 172.16.72.10, .11
015 Nom de domaine : algermedilab.fr
Exemple : VLAN 130 (CPT)
Réseau:
172.16.75.0/26
Passerelle:
172.16.75.1
Plage DHCP:
.31 - .50
DNS:
172.16.72.10

## Slide 9
05 • CONFIGURATION RÉSEAU
Switch Cisco SW-ALG-01
Configuration complète du switch d'infrastructure
Configuration de base
hostname SW-ALG-01
ip domain-name algermedilab.fr
vtp mode transparent
!
enable secret 0 M@1treCorbe@uSur1@r$
username s_agh_alg privilege 15 secret 0 ***
Sécurisation SSH
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3
!
line vty 0 15
transport input ssh
login local
Ports Trunk
interface GigabitEthernet1/0/1
description TRUNK-TO-RO-ALG-01
switchport mode trunk
switchport trunk native vlan 999
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180
VLANs définis
vlan 10
ESXi-MGMT
vlan 20
BDD
vlan 30
WEB
vlan 40
GLPI
vlan 50
WIKIJS
vlan 60
BASTION
vlan 70
MON-BKP
vlan 80
NET-MGMT
vlan 90
OOB-IDRAC
vlan 100
SRV-CORE
vlan 110
vMOTION
vlan 120
BACKUP-Xfer
Port-Security
switchport port-security
switchport port-security maximum 2
switchport port-security violation restrict
!
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
Management
interface Vlan80
ip address 172.16.73.194 255.255.255.192
description MGMT-SWITCH
ip default-gateway 172.16.73.193

## Slide 10
05 • CONFIGURATION RÉSEAU
Routeur Cisco RO-ALG-01
Routage inter-VLAN, NAT et connexion Internet
Interfaces et Routage
Interface WAN (Internet)
interface GigabitEthernet0/1
description WAN-INTERNET
ip address 10.63.12.212 255.255.255.0
ip nat outside
Interface LAN (Trunk)
interface GigabitEthernet0/0
description TRUNK-LAN-INTERNE
ip nat inside
no shutdown
Route par défaut
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.63.12.253
Sous-interfaces VLAN
interface GigabitEthernet0/0.10
description ESXi-MGMT
encapsulation dot1Q 10
ip address 172.16.72.1 255.255.255.192
... (18 sous-interfaces)
Configuration NAT/PAT
ACL pour NAT
access-list 1 permit 172.16.72.0 0.0.7.255
Autorise tout le site Alger (8 réseaux /21)
NAT Overload (PAT)
ip nat inside source list 1
interface GigabitEthernet0/1 overload
Table de Routage
RO-ALG-01# show ip route
C 10.63.12.0/24 [WAN]
C 172.16.72.0/26 [VLAN10]
C 172.16.72.64/26 [VLAN20]
C 172.16.72.128/26 [VLAN30]
... (18 routes connectées)
S* 0.0.0.0/0 [Gateway FAI]
Durcissement
SSH v2 uniquement
No HTTP/HTTPS
Mots de passe chiffrés
No CDP

## Slide 11
06 • SÉCURITÉ
Sécurité & Bonnes Pratiques
Mesures de protection et conformité OIV
Durcissement SSH
Version 2 uniquement
Protocole sécurisé
Timeout 60s
Déconnexion auto
3 tentatives max
Blocage bruteforce
Port-Security
Maximum 2 MACs
Par port utilisateur
Violation : Restrict
Alerte + blocage
Aging 2 min
Libération auto
Protection Réseau
BPDUguard
Protection Spanning-Tree
PortFast
Connexion rapide
Native VLAN 999
VLAN isolé
No CDP
Pas de découverte
Segmentation
18 VLANs isolés
Routage inter-VLAN contrôlé
ACLs par service
Authentification
Mots de passe
Longueur minimale 10 caractères
Chiffrement enable secret
Comptes locaux
Privilège 15 pour admin
Login local requis
Services désactivés
No HTTP / HTTPS server
No Telnet
Conformité OIV
Sécurité renforcée
Traçabilité (logs)
Haute disponibilité
Segmentation réseau

## Slide 12
CONCLUSION
Conclusion & Perspectives
Réalisations
18
VLANs configurés
Segmentation complète
Services Core déployés
AD, DNS, DHCP fonctionnels
Sécurité renforcée
Conforme aux exigences OIV
Architecture déployée
Routeur
RO-ALG-01
Switch
SW-ALG-01
Services
18 VLANs
Prochaines Étapes
Supervision Zabbix
Monitoring temps réel
Système de sauvegarde
Veeam ou Bacula
Documentation WikiJS
Base de connaissances
Durcissement avancé
CIS Benchmarks
Informations projet
Site ALGER
172.16.72.0/21
Gaston Berger 2024-2025
AP - Administration Systèmes & Réseaux
Merci pour votre attention
Questions ?